Obsługa  imprez  estradowych  w  hali  widowiskowo sportowej  w  Bełchatowie

-  specyfikacja techniczna

Hala dysponuje profesjonalnie okotarowaną sceną, która jest konstrukcją stałą ( deska dąb )

Światło sceny przy rozsuniętej kurtynie o wymiarach 20 x 12 x 1,25 m

Wysokość od podłogi sceny do elementów konstrukcji ok.6m

Hala dysponuje modelowaną widownią w zależności od charakteru imprezy o powierzchni :

800, 1200, 1600m ² również profesjonalnie okotarowaną, mogącą pomieścić ok. 2000 osób na siedząco lub ok. 4500 osób na stojąco.

Oświetlenie sceniczne

- Most widowni, kratownica ruchoma o udźwigu 500kg , długość 12m, 1x DMX 512,

Obw. regulowane 10 x 2,3 kW, obw. stałe 4 x 2,5 kW  odległość od sceny 4,5 m

- Pomost techniczny, konstrukcja stała nad krawędzią sceny, długość 26m, 1 x DMX 512,

Obw. regulowane 18 x 2,3 kW, obw. stałe 9 x 2,5 kW.

- sztankieta ruchoma nr.1( nad sceną), udźwig 300kg, długość 16m, 1 x DMX 512,

Obw. regulowane 6x 2,3 kW,  obw. sałe 2x 2,5 kW,  odległość od krawędzi sceny 5m.

- sztankieta ruchoma nr.2, udźwig 300kg, nie uzbrojona,  odległość od krawędzi sceny 6m.

- sztankieta ruchoma nr.3, udźwig 300kg, nie uzbrojona,  odległość od krawędzi sceny 7m.

- sztankieta ruchoma nr.4, udźwig 300kg, 2 x DMX 512, obw. regulowane 4 x 2,3 kW

Obw. stałe 10 x 2,5 kW,  odległość od krawędzi sceny  8m.

- Most sceny, kratownica ruchoma, udźwig 1000 kg. długość 12m , 2 x DMX 512 ,

Obw. regulowane 4 x 2,3 kW,  obw. stałe 10 x 2,5 kW,  odległość od krawędzi sceny 9,5m.

Wykaz urządzeń

24 x ROBE – Robin DLX

18 x ROBE – Led wash 600

8 x CLAY  PAKY – Sharpy

4 x ADB – C 203

10 x ADB – C 103

12 x ETC -  S4 Zoom 15º- 25º

12 x ETC -  S4 zoom  25º- 50º

50 x XEOS – Pixelbar

1 x MDG – Atmosphere APS haze

1 x MARTIN – ZR 44 hi-mass

2 x Robert Juliat – Alex 1117

4 x MARTIN – Atomic 3000 DMX

10 x GRIVEN -  UV

2 x  ETC – Smartfade 2496

1 x  AVOLITES – Titan Expert Pro+ wing

Pod podłogą widowni znajduje się stała instalacja sterująca  z możliwością wpięcia sie z mikserem światła  na 20, 30 lub 40m od sceny ( sterowanie protokołem ART-Net  lub DMX512 )

Nagłośnienie

Instalacja stała, wykonana przez firmę Pol-Audio

- System Liniowy SLA-112 + T-118

- Front-fill podwieszony na stałe ( nie katalogowany, wykonany na zamówienie )

- wzmacniacze systemu liniowego i sub bass, - Powersoft seria K

- procesory sterujące Xylica XD-4080,  z pełną kontrolą przez Wi-Fi

- system pomiarowy SysTune

Miksery FOH

- DiGiCo – SD8 + SGS Waves serwer + pakiet wtyczek ( plug-in ) Waves SG Pro Bundle

- DiGiCo – SD11i

- Allen&Heath GL-2800/32

- Soundcraft – Live 4/24

- Dynacord – Interface/24

Urządzenia peryferyjne mikserów analogowych

- EQ  DBX-2030

- LEXICON – MPX 550

- T.C. M-One

- T.C. Triple-C

- DBX – 1046

- ALTAIR  CN-220

- ALTAIR  NG-440

Miksery Monitorowe

- DiGiCo – SD8

- Allen&Heath GL2800M/32 + 8 torów z pełnym EQ ( Altair EQ-230 )

Kolumny monitorowe

- Pol-Audio  MP115cxND

- Pol-Audio  M215ND Drum-Fill

- Pol-Audio  PA115-900ND  Side-Fill

Wzmacniacze systemu monitorowego

- Powersoft M50Q

Mikrofony

- SHURE   ULX P-4/SM58Beta,  SM-57,  SM57Beta, SM58,  SM58Beta,  SM87Beta, SM94,

Beta 52,

- SENNHEISER   E-604,  E-906

- AUDIO-TECHNICA    ATM-350,  ATM-4500,  AE-5100

- AKG    D-112

Pod podłogą widowni znajduje się stała instalacja cyfrowo-analogowa sterowania dźwiękiem z możliwością podłączenia sie z mikserem FOH na 20,30 i 40m od sceny.

( cyfra 6x RJ45, 4x BNC  -  analog  2 x 32 we. ,  16 powrotów )